Администрация Солтонского сельсовет

Солтонского района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.12.2014                                                                                         №  106

с. Солтон

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Солтонский сельсовет Солтонского района Алтайского края

На основании  Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь  Уставом муниципального образования Солтонский сельсовет Солтонского района Алтайского края П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования  Солтонский  сельсовет Солтонского района Алтайского края (приложение №1, №2).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Администрации Солтонского сельсовета и на информационном стенде сел Березово, Караган, Урунск, Шатобал Солтонского района Алтайского края.

Глава Администрации

сельсовета                                                                               М.А. Пушкалова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Солтонского сельсовета

№106 от 24.12.2014г.

СХЕМА

теплоснабжения на территории

Солтонского района Алтайского края

на 2015 – 2030г.г.

Оглавление

Введение

Ι. Общая часть

1. Краткая характеристика территории

2. Характеристика системы теплоснабжения

ΙΙ Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения

2. Источники тепловой энергии

3. Тепловые сети

4. Зоны действия источников тепловой энергии

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, группы потребителей

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников

тепловой энергии

7. Балансы теплоносителей

8. Тепловые балансы источников тепловой энергии и система обеспечения

топливом.

9. Описание существующих технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

10. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжение.

11. Прогнозы приростов площади строительных фондов.

12.  Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности).

13. Предложения по строительству, реконструкции и техническому  перевооружению

источников тепловой энергии и тепловых сетей.

ΙΙΙ. Схема теплоснабжения

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и

теплоносители в установленных границах территории поселения.

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности,      источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.  Предложение по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5. Перспективные топливные балансы.

Введение.

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную программу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых комплексных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2030 года.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрение вопросов надежности. Экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Муниципального образования Солтонский сельсовет, далее МО Солтонский сельсовет до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующей всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на достижение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

При разработки схемы теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению».

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по          присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные прокладки и применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договора на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭТ и т.д.).

Ι. Общая часть.

1. Краткая характеристика территории.

МО Солтонский сельсовет расположен в западной части Солтонского района на расстоянии 110 км. от г. Бийска.

Площадь Солтонского сельсовета составляет 34934 га. В состав территории Солтонского сельсовета входят следующие населенные пункты:

МО Солтонский сельский совет (по состоянию на 01.07.2014г.):

Таблица 1

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Количество домовладений | Численность проживающего населения |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Солтон | 363 га. | 1169 | 2890 |
| с. Березово | 115 га. | 121 | 357 |
| с. Шатобал | 41 га | 52 | 158 |
| с. Урунск | 84 га. | 63 | 150 |
| с. Караган | 62 га. | 59 | 152 |

2. Характеристика системы теплоснабжения

В МО Солтонский сельсовет теплоснабжение жилого фонда осуществляется различными способами – индивидуальными и центральными источниками тепла.

Центральное теплоснабжение на территории МО  Солтонского сельсовета с. Солтон действует в виде изолированной системы теплоснабжения, образованная на базе котельных: Центральная, ПМК и ГНИ. Также на территории сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий  с индивидуальным теплоснабжением домовладений.

ΙΙ. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей МО Солтонский сельсовет с. Солтон  осуществляется от 3-х отопительных котельных.

1. Котельная с. Солтон  (Центральная) ул. Ленина, 4А

2. Котельная с. Солтон (ПМК) ул. Строителей, 23А

3. Котельная с. Солтон (ГНИ) ул. Ленина, 32А

В селах Березово, Шатобал, школы отапливаются собственными котельными.

Таблица 2 Общая характеристика системы теплоснабжения МО Солтонский сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал./час. | Отпускная мощность, Гкал/час. | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей в 2-х трубном исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная | 3,0 | 0,9687 | 90/70 | 2383,37 |
| 2. | Котельная ПМК | 1,6 | 0,5798 | 90/70 | 1469,93 |
| 3. | Котельная ГНИ | 0,086 | 0,0189 | 90/70 | 43,52 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

1.   Село Солтон

В селе Солтон теплоснабжение осуществляется от 3-х источников тепла, от которых отапливаются социально значимые объекты: Администрация, детский сад, больница, военкомат, полиция, МЧС, прокуратура, суд, библиотеки, РДК, а также частные жилые дома, их них: 22 дома многоквартирные, в которых  217 квартир.

Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и предоставлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (дрова, уголь)

2.    Село Березово.

В селе Березово теплоснабжение осуществляется от 1-го источника тепла, от которого отапливаются социально значимые объект – школа. Индивидуальное теплоснабжение распространяется  на частный сектор и представлено только  индивидуальными  источниками тепла. работающих на твердом топливе (уголь, дрова).

3.    Село Шатобал.

В селе Шатобал теплоснабжение осуществляется от источника тепла, от которого отапливаются социально значимый объект – школа. Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (дрова, уголь)

4.     Село Урунск.

В селе Урунск теплоснабжение представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь, дрова).

5.    Село Караган

В селе Караган теплоснабжение представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь, дрова).

2.  Источники тепловой энергии

Таблица 3    Описание котельных

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Центральная котельная, с. Солтон, ул. Ленина, 4А |
| а) Структура основного оборудования | Вид основного топлива – уголь черный Котлоагрегаты: водогрейный котел КВр – 1.16 (2014г) водогрейный котел КВр – 1.16 (2013г.) водогрейный котел КВр – 1.16 (2010г.) |
| б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность: 3,0 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры распространяемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность: 0,9687 Гкал/час. |
| г) Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи тепловой энергии (потери в тепловых сетях): 158,117 Гкал /год |
| д) Дата последнего капитального ремонта | Не проводился |
| е) Схема выдачи тепловой мощности Структура теплофикационного оборудования | Источник комбинирования выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70ºС. Выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| з) Среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 6434,948 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии 5161.18 Гкал/год |
| и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии расчетный и по приборам |
| к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная ПМК, с. Солтон, ул. Строителей, 23А |
| а) Структура основного оборудования | Вид топлива – черный уголь. Котлоагрегаты: водогрейный котел КВр – 0,8 (2011г.) водогрейный котел КВр – 0,8 (2011г.) |
| б) Параметры установленной тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Установленная тепловая мощность 1,6 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,6 Г/кал/час. Подключаемая тепловая нагрузка 0,5798 Гкал/час. |
| г) Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) – 187,974 Гкал/час. |
| д) Дата последнего капитального ремонта | Контрольный ремонт не проводился |
| е) Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70ºС. Выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| з) Среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 3366,561 Гкал/год, полезный отпуск тепловой энергии 3088,99 Гкал/год |
| и) Способы учета тепла | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная ГНИ, с. Солтон, ул. Ленина, 32А |
| а) Структура основного оборудования | Вид основного топлива – черный уголь. Котлоагрегаты: водогрейный котел «Тепло 100» |
| б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 0,086 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,086 Гкал/час. |
| г) Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи (потери в тепловых сетях) 6,178 Гкал/год |
| д) Дата последнего капитального ремонта | Не проводился |
| е) Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70ºС. Выбор температурного графика только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) Среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 114,336 Гкал/год, полезный отпуск тепловой энергии 100,49 Гкал/год |
| и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии расчетный. |
| к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов отсутствуют. |

3.   Тепловые сети

Описание тепловых сетей Солтонского сельсовета предоставлено в виде приложения    № 2, нанесенного отдельно на схему с. Солтон

Таблица  4  Описание тепловой сети Центральной котельной, с. Солтон, ул. Ленина, 4А

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до ввода в жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график 95/70ºС. |
| б) Параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компресующих устройств, тип прокладки. Характеристика грунтов в местах прокладки. | Тепловая сеть водяная в 2-х трубном исполнении, материал трубопроводов – сталь, способ прокладки – подземна, надземная. Компенсация температурных удлинений трубопровода осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы. Грунты в местах прокладки. В основном, суглинистые. |
| в) Описание типов и качества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях. | Запорно-регулировочная арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки, краны. |
| г) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети. | Отпуск тепла осуществляется согласно утвержденному графику 95/70ºС и температуры наружного воздуха. |
| д) Описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составит 1,058,117 Гкал/год |
| е) Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям | Юридические лица – 5 ед. Физические лица – 2 ед. |

Таблица  5   Описание тепловой сети котельной ПМК с. Солтон, ул. Строителей, 23А

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепла, от магистральных вводов до вводов к жилым и социально значимым объектам | Принято регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график 95/70ºС |
| б) Параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компрессующих устройств, тип прокладки, характеристики грунтов в местах прокладки. | Тепловая сеть водяная, 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь, способ прокладки – верховая, надземная. |
| в) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулировочная арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки, краны |
| г) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети. | Отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70ºС и температуре наружного воздуха. |
| д) Описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. | Нормативы потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляют 187,974 Гкал/в год. |
| е) Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям | Пять прибор учета на территории Солтонской ЦРБ |

Таблица  6  Описание тепловой сети котельной ГНИ, с. Солтон, ул. Ленина, 32А

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов в жилой дом или социально значимы объект | Принято регулированный отпуск тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график 95/70ºС. |
| б) Параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компрессующих устройств, тип прокладки, характеристики грунтов в местах прокладки. | Тепловая сеть водяная, 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь, способ прокладки – надземная, компенсация температурных удлинений осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы. |
| в) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях. | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки, краны. |
| г) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети. | Отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70ºС и температуры наружного воздуха. |
| д) Описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) теплоносителя. | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 6,187 Гкал /год. |
| е) Наличие коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям. | Один прибор учета тепла на здании Налоговой инспекции. |

4.  Зоны действия источников тепловой энергии.

На территории МО Солтонский сельсовет действует три источника теплового снабжения.  Описание зон действия источников теплоснабжения с указание адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в таблице  7.

Таблица  7.  Зоны действия источников теплоснабжения МО Солтонский сельсовет

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ООО «Энерго-ресурс» | Центральная котельная, ул. Ленина, 4А | - многоквартирные дома – 12 ед. - частные дома – 8 ед. - юридические лица: Почта, Ростелеком, Военкомат, Магазин ИП Шувалов В.И., магазин ИП Кочетков А.И., Администрация, Детский сад, Прокуратура, Нарсуд, Полиция, Пожарная часть, Магазин «Мария-РА», КБО, Сбербанк. |
|  | Котельная ПМК, ул. Строителей, 23А | - многоквартирные дома – 14 ед. - юридические лица: Солтонская ЦРБ, административное здание и гаражи ООО «Энерго-ресурс» |
|  | Котельная ГНИ, ул. Ленина, 32А | - юридические лица: здание налоговой инспекции; - физические лица: 1 частный дом. |
| МБОУ «Солтонская СОШ» | Отопительная котельная школьная, с. Солтон | - юридические лица: МБОУ «Солтонская СОШ» |
| МБОУ «Березовская ООШ» | Отопительная котельная школьная, с. Солтон | - юридические лица: МБОУ «Березовская ООШ» |
| МБОУ «Шатобальская ООШ» | Отопительная котельная школьная, с. Солтон | - юридические лица: МБОУ «Шатобальская ООШ» |

5.   Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу  8.

Таблица  8.    Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным МО Солтонский сельсовет

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка, Гкал/час. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | Технология |
| 1. | Центральная котельная с. Солтон | 5161,18 | 5161.18 |  |  |
| 2. | Котельная ПМК, с. Солтон | 3088,99 | 3088,99 |  |  |
| 3. | Котельная ГНИ, с. Солтон | 100,49 | 100,49 |  |  |
| 4. | Котельная школьная, с. Солтон | 975,4 | 975,4 |  |  |
| 5 | Котельная школьная, с. Березово | 423,1 | 423,1 |  |  |
| 6. | Котельная школьная, с. Шатобал | 169,0 | 169,0 |  |  |

6.    Балансы  тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица  9.    Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО Солтонский сельсовет

| № п/п | Котельная | Произведено тепловой энергии, Гкал/год | Собствен- ные нуж- ды котель- ной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкагод | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. на нужды пред-ия |
| 1. | Центральная котельная, с. Солтон | 6434,348 | 215,641 | 1058,117 | 5161,9 | - |
| 2. | Котельная ПМК, с. Солтон | 3366,561 | 89,597 | 187,974 | 3088,99 | 346,66 |
| 3. | Котельная ГНИ, с. Солтон | 114,336 | 7,659 | 6,187 | 100,49 |  |
| 4. | Котельная школьная, с. Солтон | 1126,5 | 34,1 | 117,0 | 975,4 | 975,4 |
| 5. | Котельная школьная, с. Березово | 436,6 | 3,1 | 10,4 | 423,1 | 423,1 |
| 6. | Котельная школьная, с Шатобал | 195,1 | 5,9 | 20,2 | 169,0 | 169,0 |

7.   Балансы теплоносителя.

Таблица  9.   Балансы теплоносителя

| № п/п | Поселения | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность Теплосетей, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Солтонский сельский совет, с. Солтон | Центральная котельная Котельная ПМК Котельная ГНИ Котельная школьная | 3,0 6,46 0,080 0,85 | 2383,37 1469,93 43,52 100 |
| 2. | Село Березово | Котельная школьная | 0,25 | 50 |
| 3. | Село Шатобал | Котельная школьная | 0,2 | 10 |

Дефицитов по тепловой мощности Солтонский сельсовет не выявлено

8.   Топливные балансы источников тепловой энергии и системы обеспечением  Топливом

Таблица 10. При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания черного угля 5100 ккал/кг.

| № п/п | Наименование котельной | Котлоагрегаты | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная, с. Солтон | КВр –1,6 - 3 ед. | Уголь | 6434,348 | 237,6 | 2100,1 |
| 2. | Котельная ПМК, с. Солтон | КВр –0,8 – 2 ед. | Уголь | 3366,561 | 237,6 | 1098,76 |
| 3. | Котельная ГНИ, с. Солтон | Тепло - 100 | Уголь | 114,336 | 237,6 | 37,3 |
| 4. | Школьная котельная, с. Солтон | КВр-0,35 КВр-0,5 | Уголь | 1126,5 | 237,6 | 356,2 |
| 5. | Школьная котельная, с. Березово | Котел Тепло-250 | Уголь | 436,6 | 237,6 | 138,1 |
| 6. | Школьная котельная, с. Шатобал | Котел БП-звк | Уголь | 195,1 | 237,6 | 61,7 |

9.   Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 190 ФЗ «О теплоснабжении» следует:

Статья 23  Организация развития систем теплоснабжения поселений. Городских округов:

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при максимально вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования, развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения. которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа. В том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселений.

В настоящее время на 2015 год сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Солтонский сельсовет.

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час

- умеренно централизованные от 3 до 20 Гкал/час

- централизованные от 1 до 3 Гкал/час

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час

- местные до 0,1 Гкал/час.

Тепловые сети от котельной до потребителя работают по температурному графику. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода и составляет 222 дня. Тепловые сети  1978 и 1989 годов находятся в изношенном состоянии, систематически производятся частичные ремонты.

Таблица  11.  Категории тепловой мощности котельных МО Солтонский сельсовет

| № п/п | Котельная | Тепловая Мощность Нетто, Гкал/час | Подклю- ченная нагрузка, Гкал/час | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/час | Загрузка котельной % от распол. мощности | Категории классифика- ции котельных по тепло- вой мощности | Категории классифи- кации котельных по тепловой нагрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная, с. Солтон | 3,0 | 0,9687 | 2,031 | 32 | автономные | автономные |
| 2. | Котельная ПМК, с. Солтон | 1,46 | 0,5798 | 0,880 | 4,0 | автономные | автономные |
| 3. | Котельная ГНИ, с. Солтон | 0,086 | 0,0189 | 0,067 | 22 | автономные | автономные |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженностью – относительно тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица  12.  Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций на территории МО Солтонский сельсовет

| № п/п | Системы теплоснабжения | Длина Трубопро- да теплосети, км. | Подключен-ная нагрузка по договорам, Гкал/час | Тепловая мощность котель- ных, Гкал/час | Тепловая мощность котельных, Гкал/км. | Тепловая напря- женность по мощ- ности, Гкал/км. | Опти- Мальная Величии- На Тепло- Вой Напря-женности (Гкал/км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ЦК, с. Солтон | 2383,37 | 0,9687 | 3,0 | 0,004 | 0,0013 | 3 |
| 2. | Котельная ПМК, с. Солтон | 1469,93 | 0,5798 | 1,46 | 0,0004 | 0,0001 | 1,5 |
| 3. | Котельная ГНИ, с. Солтон | 43,52 | 0,0189 | 0,086 | 0,0004 | 0,002 | 0,1 |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Солтонский сельсовет, дающих низкую эффективность теплоснабжения:

-   Высокие  тепловые потери 15% связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

-   Высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

-   Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетных;

-   Высокая стоимость топлива;

-   Низкая плотность тепловой нагрузки, переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение;

-   Убыточная работа котельной ГНИ из-за малого объема отапливаемых площадей и больших затрат на энергоносители, заработная плата, уголь, аварийное состояние котельной.

10..   Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжение

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице  13.

| № п/п | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка (по договорам на 2015г.), Гкал/час | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ЦК, с. Солтон | 0,9687 | 5161,19 |
| 2. | Котельная ПМК, с. Солтон | 0,5798 | 3088,99 |
| 3. | Котельная ГНИ, с. Солтон | 0,0189 | 100,49 |

11. Прогнозы приростов площадей строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируются за счет малоэтажного жилищного фонда

12.  Прогнозы приростов теплового потребления  (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом, в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

13.   Предложения  по строительству,  реконструкции и техническому источников тепловой энергии и тепловых сетей

В связи с техническим состоянием источников тепловой энергии МО Солтонский сельсовет и тепловых сетей этих источников, их убыточностью, высокой степенью износа котельного оборудования и тепловых сетей, помещений котельных зданий. Особенно убыточным и затратным является здание котельной ГНИ с. Солтон, ул. Ленина,32а, которая отапливает один жилой дом одной семьи и здание налоговой инспекции. Здание котельной введено в эксплуатацию в 1978 году и до настоящего времени капитально не ремонтировалось.

Основными направлениями в развитии системы теплоснабжения МО Солтонский сельсовет на расчетный период до 2030 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 70% ветхих тепловых сетей – 2270 км.  Произвести модернизацию изношенного  и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (насосы, тягодувное оборудование, вентиляторы, освещение), установку автоматики контроля.

ΙΙΙ.    СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и в установленных границах территории поселения

Таблица 14.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

централизованных источников теплоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017-2030 |  |
| 1. | С. Солтон котельная ЦК | 3,0 | 0,9687 | 0,9687 | 0,9687 |  |
| 2. | С. Солтон котельная ПМК | 1.46 | 0,5798 | 0,5798 | 0,5798 |  |
| 3. | С. Солтон котельная ГНИ | 0,086 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |  |

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 15.

Таблица 15. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой

нагрузки  потребителей

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017-2030 |  |  |
| 1. | Котельная ЦК, с. Солтон | 3,0 | 0,9687 | 0,9687 | 0,9687 |  |  |
| 2. | Котельная ПМК, с. Солтон | 1,46 | 0,5798 | 0,5798 | 0,5798 |  |  |
| 3. | Котельная ГНИ, с. Солтон | 0,086 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |  |  |

3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основные направления развития теплоснабжения в МО Солтонский сельсовет определяемые схемой теплоснабжения на расчетный период до 2030 года, модернизация системы теплоснабжения, оборудования котельных и помещений.

4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем – в Части ΙΙ Главы 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем – в Части ΙΙ Главы 3 Обосновывающих материалов.

5. Перспективные тепловые балансы.

Перспективные тепловые балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения рассчитываются на основе качества угля.