АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2018                                                                                    № 410

с. Солтон

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" и с учетом приказов МЧС России от 25.10.2005 N 764 "Об утверждении Инструкции о порядке согласования специальных программ обучения мерам пожарной безопасности работников организаций", от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", в целях обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности в здании Администрации Солтонского района Алтайского края и на прилегающих к нему территориях, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в здании Администрации Солтонского района и на прилегающих к нему территориях.

2. Рекомендовать главам сельсоветов Солтонского района и главе Администрации Солтонского сельсовета утвердить Инструкции о мерах пожарной безопасности в занимаемых ими зданиях и помещениях.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Солтонского района от 20.02.2014 № 116 «Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в Администрации Солтонского района Алтайского края».

5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Солтонского района  www.soltonadm.ru.

Глава Солтонского района                                                          М. П. Лудцев

# Утверждена

постановлением

Администрации

Солтонского района

от 10.10.2018  N 410

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗДАНИИ

АДМИНИСТРАЦИИ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И НА ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЯХ

## I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании Администрации Солтонского района Алтайского края и на прилегающих к нему территориях (далее - Инструкция) устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в здании Администрации Солтонского района Алтайского края (далее - Администрация), расположенном по адресу: с. Солтон Солтонского района Алтайского края, ул. Ленина, д. 3, и на прилегающих к нему территориях (далее - здание, территории), а также требования к обеспечению руководителями структурных подразделений Администрации, муниципальными служащими и работниками Администрации (далее - сотрудники) в здании Администрации и на территории Администрации пожарной безопасности, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, участию в организации тушения пожаров и ликвидации их последствий.

2. Сотрудники допускаются к работе в Администрации только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение сотрудников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и занятий по программе пожарно-технического минимума, в соответствии с пунктом 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (далее - Правила противопожарного режима).

3. Лица, ответственные за пожарную безопасность здания Администрации, определяются руководителем организации и должны проходить обучение пожарно-техническому минимуму один раз в три года в организации, имеющей лицензию на выполнение данного вида деятельности.

4. В здании Администрации руководитель обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность в здании Администрации.

## II. Требования к зданию, помещениям

и территории Администрации

5. В здании Администрации запрещается в соответствии с пунктом 23 Правил противопожарного режима:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

д) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов;

е) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

ж) устраивать в лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

з) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

и) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).

6. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания Администрации должны быть очищены от мусора и посторонних предметов соответствии с пунктом 26 Правил противопожарного режима.

7. Администрация организует своевременную очистку здания, территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

Не допускается сжигать отходы и тару на прилегающей к зданию Администрации территории.

8. В помещениях здания Администрации курение категорически запрещено.

9. Места для курения расположены во внутреннем дворе здания Администрации и обозначены знаком "Место для курения".

10. На стоянках автотранспорта Администрации запрещается в соответствии с пунктом 249 Правил противопожарного режима:

а) загромождать выездные ворота и проезды;

б) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

в) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

г) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;

д) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

е) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

ж) подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

з) устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.

## III. Требования к проведению мероприятий с массовым

пребыванием людей

11. Руководители структурных подразделений Администрации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) должны:

а) обеспечить осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) обеспечить дежурство ответственных лиц в зальных помещениях.

12. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в помещениях запрещается в соответствии с пунктом 32 Правил противопожарного режима:

а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности;

б) проводить перед началом и при проведении мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;

г) полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий;

д) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

13. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности в соответствии с частью 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

14. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

15. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты - 600 человек.

При возникновении пожара обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

## IV. Требования к эксплуатации эвакуационных путей,

эвакуационных и аварийных выходов

16. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается в соответствии с пунктом 36 Правил противопожарного режима:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу в соответствии с пунктом 39 Правил противопожарного режима.

## V. Требования к эксплуатации электроустановок

17. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

18. Запрещается в соответствии с пунктом 42 Правил противопожарного режима:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

## VI. Требования к эксплуатации систем вентиляции

и кондиционирования воздуха

19. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается в соответствии с пунктом 48 Правил противопожарного режима:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы (отверстия и решетки);

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

## VII. Требования к системам и средствам

противопожарной защиты

20. Администрация должна обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, а также организацию перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

21. Администрация должна обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, средств пожаротушения) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

22. Для тушения пожара в Администрации используются огнетушители порошковые ОП-4(з) закачного типа со следующими параметрами:

- вместимость корпуса - не менее 5 л,

- масса заряда порошка - не менее 4 кг,

- рабочее давление в корпусе - 1,5 МПа (16 кгс/кв. см),

- длина порошковой струи - не менее 3,0 м,

- время приведения огнетушителя в действие - не более 5 с.,

- время выхода порошка - не менее 10 с.,

- максимальная продолжительность действия огнетушителя при прерывистой подаче порошка - не менее 120 с.,

- суммарное время выхода порошка при прерывистой подаче струи - не менее15с.,

- количество срабатываний при прерывистой подаче порошка - не менее 5,

- масса заряженного огнетушителя - от 6,0 до 6,6 кг,

- средний срок службы - 10 лет.

Огнетушитель должен эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур от минус 40 до плюс 50 градусов С.

Каждый работник  должен знать место нахождения средств пожаротушения и правила пользования ими.

23. Огнетушители должны располагаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 метра, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных приборов.

24. Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- наличие опломбированного предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления, наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе (визуально);

- состояние гибкого шланга и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя).

По результатам проверки огнетушителю присваивают номер и делают необходимые отметки в журнале учета огнетушителей.

25. Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после использования или не реже одного раза в 5 лет.

26. Состояние огнетушащего порошка, освидетельствование баллона, перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться в специализированных организациях на зарядных станциях.

27. В журнале учета огнетушителей должна содержаться следующая информация:

- марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в эксплуатацию, место его установки;

- параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя);

- дата проведения осмотра, замечания о состоянии огнетушителя;

- дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ, наименование организации, проводившей перезарядку;

- дата проверки показаний манометра, кем проверены;

- должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица.

28. Противопожарная автоматическая сигнализация и система пожаротушения должны находиться на ежемесячном техническом обслуживании организацией, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ.

29. Категорически запрещается использование пожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения для производственных и хозяйственных нужд, т.е. не по прямому назначению.

30. Администрация должна обеспечивать наличие на посту дежурного инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты здания Администрации.

31. Дежурный персонал должен обеспечиваться телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

32. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, должны приниматься необходимые меры по защите здания Администрации от пожаров.

## VIII. Обязанности должностных лиц

33. Руководители структурных подразделений Администрации должны:

а) возложить обязанности по контролю за соблюдением сотрудниками настоящей Инструкции на начальников отделов;

б) обеспечить выполнение сотрудниками Администрации требований о запрете курения в здании Администрации;

в) определить минимальный объем документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре;

г) обеспечить ознакомление под подпись сотрудников с настоящей Инструкцией, а также с поэтажным планом эвакуации.

34. Начальник общего отдела Администрации должен:

а) обеспечить согласно установленным нормам каждый этаж здания Администрации средствами пожаротушения, планами эвакуации при возникновении пожара, а также проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

б) организовать работы по содержанию здания и территории Администрации в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и правилам;

в) организовать проведение занятий по пожарно-техническому минимуму сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, и при необходимости иных работников;

г) организовать и осуществлять контроль за выполнением настоящей Инструкции структурными подразделениями Администрации и своевременно информировать руководителя о состоянии пожарной безопасности здания и территории Администрации.

35. Сотрудники Администрации в целях соблюдения требований пожарной безопасности должны:

а) знать и соблюдать настоящую Инструкцию;

б) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

в) соблюдать меры пожарной безопасности при пользовании оргтехникой, электроприборами и другим имеющимся оборудованием;

г) знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа здания, на котором они размещены, и свои действия при пожаре, в том числе, что при срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации в здании эвакуация людей происходит по лестничным маршам здания;

д) уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

36. Последний уходящий из помещения сотрудник Администрации по окончании рабочего дня обязан произвести внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности.

Закрытие помещений производится только после отключения от электросети оргтехники и электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

## IX. Виды инструктажей по пожарной безопасности

37. Инструктажи по пожарной безопасности подразделяются в соответствии с пунктом 9 приказа МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" на:

-вводный;

-первичный;

-повторный;

-внеплановый;

-целевой.

38. Вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи на объекте Администрации проводятся лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным руководителем и прошедшим обучение пожарно-техническому минимуму. Памятка (Приложение) о соблюдении пожарной безопасности вручается сотруднику при проведении первичного инструктажа.

39. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарных инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

## X. Действия сотрудников и дежурного персонала при пожаре

40. При оповещении "ПОЖАР" необходимо выявить наличие очага возгорания. При отсутствии очага возгорания необходимо определить дымовые извещатели, выдавшие извещение о пожаре (на извещателе будет гореть красный индикатор), и состояние ИПР (извещателя пожарного ручного) - в сработанном состоянии кнопка вдавлена. Восстановить ИПР спецключом. После этого нужно нажать кнопку сработанного ШС (шлейфа сигнализации) на приемно-контрольном пожарном приборе. Выполнить запись в журнале о выдаче оповещения о пожаре с указанием номера ШС и извещателя, выдавшего извещение, дате и времени сработки. При повторной сработке вызвать специалиста.

При обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры воздуха) в здании, помещении сотрудники обязаны:

а) немедленно сообщить об этом по телефону - 01, 101, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, сообщить фамилию, должность и структурное подразделение);

б) доложить своему непосредственному руководителю о пожаре;

в) выполнять команды по эвакуации, поступившие от руководителя структурного подразделения Администрации;

г) организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой плотно двери и окна);

д) взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть его;

е) во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим.

41. Руководители структурных подразделений Администрации при получении информации или сигнала о пожаре обязаны:

а) сообщить о пожаре по телефону - 01, 101, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение);

б) немедленно оповестить подчиненных сотрудников и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;

в) проконтролировать, чтобы подчиненные сотрудники взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;

г) на месте сбора проверить наличие подчиненных сотрудников, проинформировать руководителя о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

42. Лица, ответственные за пожарную безопасность здания Администрации, при получении информации или сигнала о пожаре обязаны:

а) немедленно прибыть к месту пожара;

б) проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону - 01, 101, 112 в пожарную охрану);

в) проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения (при наличии) и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре (при наличии)), в случае необходимости дать указание дежурному персоналу о ручном включении систем противопожарной защиты;

г) принять информацию от руководителей структурных подразделений Администрации о принятых мерах;

д) при необходимости дать распоряжение ответственному лицу об отключении в здании Администрации электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты здания);

е) проверить выполнение руководителями структурных подразделений Администрации команды о прекращении работ в здании, где произошел пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

ж) проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех сотрудников Администрации, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации;

з) осуществлять общее руководство по тушению возгорания средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны;

и) обеспечивать информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания Администрации.

43. Дежурный персонал контролирует общую ситуацию и состояние пожарной безопасности на объекте с помощью аппаратуры охранно-пожарной сигнализации, находящейся в дежурном помещении ЕДДС, выявляет предметы, которые могут являться источником опасности, совершает периодические обходы объекта по внутренним переходам и по внешнему периметру). При срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении обязан:

а) осмотреть место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации;

б) при пожаре немедленно сообщить об этом по телефону - 01, 101, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность), по телефону сообщить о пожаре руководителю и ответственному за пожарную безопасность в здании Администрации;

в) оповестить структурные подразделения Администрации о пожаре и совместно с руководителями структурных подразделений Администрации организовать эвакуацию из здания всех сотрудников и посетителей;

г) проверить включение автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

д) сообщить о срабатывании пожарной сигнализации обслуживающей организации и лицу, ответственному за пожарную безопасность здания Администрации, и вызвать их к месту пожара совместно с оперативной группой обслуживающего охранного предприятия;

е) открыть все имеющиеся в здании Администрации двери эвакуационных выходов;

ж) во время эвакуации оказывать помощь сотрудникам и посетителям, находящимся в здании Администрации, при необходимости вызвать бригаду скорой медицинской помощи по телефону - 03, 103, 112;

з) организовать встречу подразделений пожарной охраны, обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара, выдать руководителю указанного подразделения дубликаты поэтажных планов эвакуации при пожаре;

и) обеспечить сохранность материальных средств и имущества Администрации.

44. В случае возникновения пожара в здании (помещениях, архивах) и на территории Администрации на сотрудников Администрации, дежурный персонал возлагаются следующие обязанности:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководителя исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность здания Администрации, старший дежурного персонала;

б) организация спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств - исполняют руководители структурных подразделений Администрации, начальники отделов, лица, ответственные за пожарную безопасность здания Администрации, работники дежурного персонала;

в) проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (автоматических систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность здания Администрации, старший дежурного персонала;

д) прекращение всех работ в здании Администрации, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, - исполняют руководители структурных подразделений Администрации, начальники отделов;

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, - исполняют руководители структурных подразделений Администрации, начальники отделов, работники дежурного персонала;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны - исполняют начальник общего отдела Администрации и старший дежурного персонала во внерабочее время;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность здания Администрации;

и) организация одновременно с тушением пожара эвакуации людей и защиты материальных ценностей - исполняют руководители структурных подразделений Администрации, руководители отделов, работники дежурного персонала;

к) встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность здания Администрации, старший дежурного персонала;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность здания Администрации, старший дежурного персонала;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя указанного подразделения о конструктивных и технологических особенностях здания, территории и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность здания Администрации, старший дежурного персонала;

н) организация привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность здания Администрации, старший дежурного персонала.

## Приложение

к Инструкции о мерах пожарной

безопасности в здании Администрации

Солтонского района Алтайского края

и на прилегающих к нему территориях

ПАМЯТКА

сотруднику Администрации Солтонского района Алтайского края при первичном инструктаже

по обеспечению пожарной безопасности в помещениях

здания Администрации

1. В служебных помещениях здания в целях обеспечения пожарной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1.1. Курение в неустановленных местах;

1.2. Пользование электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, вне отведенных мест, пользование неисправными выключателями, электророзетками.

1.3. Закрытие помещений в случае обнаружения, каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование сотрудников.

1.4. Оставление по окончании рабочего времени не обесточенных бытовых электроприборов, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

1.5. Хранение взрывоопасных, легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов;

1.6. Загромождение проходов и выходов.

2. Сотрудники обязаны:

2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в Администрации;

2.2. Знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

2.3. Выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту;

2.4. Знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;

2.5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

2.6. Своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также занятия по пожарно-техническому минимуму;

3. Противопожарное состояние помещения перед его закрытием на нерабочее время должно отвечать следующим требованиям:

3.1. После окончания работы административные помещения проверяют внешним визуальным осмотром.

3.2. В случае обнаружения сотрудником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю.

3.3. По окончании работы в помещении сотрудник, уходящий последним из кабинета, обязан обесточить бытовые электроприборы, закрыть окна, выключить освещение и закрыть кабинет.

4. В случае обнаружения пожара звонить по телефону:

-01, 112, 101 - пожарная служба;

-9339337638 – начальник общего отдела Администрации Солтонского района, осуществляющий общее руководство по организации противопожарных мероприятий;

-9237133689 – заведующий хозяйственной частью Администрации, отвечающий за отключение электросети;

-8(38533)21514 - пост ЕДДС.

# ___________________           _____________________________

# (подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество)

# Text boxes

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в здании Администрации Солтонского района Алтайского края и на прилегающих к нему территориях