Автовладельцам о пожарной безопасности!

Практически ежедневно на территории Алтайского края регистрируются возгорания автомобилей. Напоминаем владельцам транспортных средств основные правила пожарной безопасности.

Очень часто причинами пожаров в автомобилях является банальный недостаток знаний пожарной опасности отдельных узлов, агрегатов, применяемых горюче-смазочных материалов, невыполнение и несоблюдение правил пожарной безопасности при технической эксплуатации автомобилей, несвоевременное и не в полном объёме проведённое техническое обслуживание.

Пожары в автомобилях быстротечны и предоставляют большую опасность для водителей и пассажиров. Обилие электрооборудования и синтетической обшивки салона в случае пожара выделяет большое количество токсичных газов.

Чтобы не допустить от пожара, автовладельцам и водителям рекомендуется:

1. Вовремя проходить ТО.

2. Устанавливать магнитолу, сигнализацию, подогреватель двигателя только в специализированных центрах.

3. В салоне автомобиля всегда должен быть огнетушитель.

4. Нужно следить за исправностью всего электрооборудования, следить за герметичностью, а также исправностью топливной аппаратуры двигателя.

5. Не держать посторонние, легковоспламеняющиеся предметы в моторном отсеке.

6. Перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях, которые не должны подтекать.

Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота - все это факторы, предшествующие загоранию и пожару.

При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его - желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой. Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином - это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны (не менее 10 метров) не должно быть людей.

В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них или откатите их в сторону с помощью прохожих и водителей.

Помните: только повышенная ответственность каждого владельца индивидуального транспортного средства исключает возможность возникновения загораний и пожаров.

Но если все же произошло возгорание, незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону службы спасения 101.

Источник: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Информацию предоставил: Дознаватель ОД ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю            В.В. Барцайкин

.