ПРАВИЛА

проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники

1. Общие положения

1. Правила устанавливают порядок и периодичность проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники, который организуется и проводится органами гостехнадзора.

2. Машины подлежат ежегодному техническому осмотру (внедорожные автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие помимо сиденья водителя более 8 сидячих мест, - каждые 6 месяцев).

3. Первый технический осмотр машин проводится непосредственно после их регистрации органами гостехнадзора, последующие технические осмотры машин проводятся в месте, в день и во время, которые определены органами гостехнадзора, исходя из установленной периодичности технического осмотра машин, количества зарегистрированных машин, их местонахождения, сезонности использования и наличия места для проведения технического осмотра.

4. По результатам технического осмотра машины оформляется один из следующих документов о прохождении технического осмотра:

- свидетельство о прохождении технического осмотра (в случае соответствия машины требованиям безопасности);

-   акт технического осмотра (в случае несоответствия машины требованиям безопасности, либо непредставления необходимых документов).

5. Технический осмотр колесных внедорожных мототранспортных средств,  проводится в соответствии с Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 года № 1013.

2. Перечень документов, предъявляемых при проведении техосмотра

Для прохождения технического осмотра машины владелец машины или его представитель представляет машину и следующие документы:

1.документ, удостоверяющий личность;

2.документ, подтверждающий право от имени собственника владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях машиной (в случае, если машина представляется не собственником);

3.удостоверение с отметкой, подтверждающей наличие права на управление машиной, предъявленной на технический осмотр;

4. свидетельство о регистрации машины;

5.страховой полис ОСАГО (в случаях, когда обязанность по страхованию гражданской ответственности владельца машины установлена законодательством);

6. документы об уплате государственной пошлины.

3. Перечень основных неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация машин

1. Тормозные системы.

1.1. При дорожных испытаниях не соблюдаются нормы эффективности торможения рабочей тормозной системой (испытания проводятся на горизонтальном участке дороги, площадке с ровным, сухим, чистым цементно- или асфальтобетонным покрытием).

1.2. При торможении не обеспечивается прямолинейность движения (не более 0,5 м).

1.3. Нарушена герметичность гидравлического привода.

1.4. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе более чем на 0,5 кГс/кв. см за 15 минут после полного приведения их в действие.

1.5. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов.

1.6. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние машин на соответствующем техническому требованию уклоне.

2. Рулевое управление.

2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении у колесных машин превышает допустимые значения, указанные заводом-изготовителем.

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов, резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом.

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления.

2.4. У машин на гусеничном ходу:

свободный ход рукояток рычагов управления муфтами поворота более допустимого заводом-изготовителем;

неполное торможение барабана муфт поворота при полном перемещении рычагов управления на себя;

различная величина свободного хода тормозных педалей или превышает допустимую заводом-изготовителем.

3. Внешние световые приборы.

3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствует требованиям конструкции машин (на машинах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от машин других марок и моделей).

3.2. Регулировка фар не соответствует требованиям ГОСТ 25476-91.

3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.

3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.

3.5. Спереди машины установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращатели красного цвета, а сзади - белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака.

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла.

4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.

4.2. Не работают предусмотренные конструкцией машины стеклоомыватели.

5. Колеса и шины.

5.1. Шины колес имеют остаточную высоту почвозацепов (рисунка протектора):

ведущих колес - менее 5 мм;

управляемых колес - менее 2 мм;

колес прицепов - менее 1 мм.

5.2. Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение протектора и боковины.

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес.

5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели машины. На одной оси установлены шины различного размера и рисунка.

5.5. Разность давлений в левых и правых шинах должна быть не более 0,1 кГс/кв.см.

5.6. Провисание гусеничных цепей машин на гусеничном ходу превышает 35 - 65 мм.

5.7. Остаточная высота почвозацепов менее 7 мм.

5.8. Число звеньев в левой и правой гусеничной цепи не одинаково.

5.9. Имеются трещины и изломы в звеньях гусеничной цепи.

5.10. Разность провисаний левой и правой гусеничных цепей более 5 мм.

6. Двигатель.

6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают установленные нормы.

6.2. В двигателях с воздушным охлаждением воздухозаборное отверстие не защищено ограждающей сеткой.

6.3. Имеются течи топлива, масла и охлаждающей жидкости, пропуск выхлопных газов в соединениях выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной трубой.

6.4. Внешний уровень шума колесных тракторов превышает 85 дБ на расстоянии 7 м.

7. Прочие элементы конструкции.

7.1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией машины зеркала заднего вида, стекла кабины.

7.2. Не работает звуковой сигнал (уровень звука сигнала должен быть на 8 дБ выше уровня внешнего шума машины).

7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшающие прозрачность стекол, влекущие опасность травмирования участников дорожного движения.

7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кабины, запоры бортов платформы прицепа, запоры горловины цистерн, пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверями, спидометр, тахограф, устройства обогрева и обдува стекол.

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией грязезащитные фартуки и брызговики.

7.6. Отсутствует устройство, исключающее возможность запуска двигателя при включенной передаче.

7.7. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, отсутствует страховочное приспособление.

7.8. Рычаги управления рабочими органами машин и орудий не имеют надежной фиксации в заданном положении.

7.9. Движущиеся, вращающиеся части машин (карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи и т.п.) не ограждены защитными кожухами, обеспечивающими безопасность обслуживающего персонала.

7.10. Подтекание масла и других рабочих жидкостей в гидросистеме машин и их рабочих органах.

7.11. Повышенные перемещения в подвижных сопряжениях.

7.12. Ослаблено крепление кабины, двигателя, рулевой колонки, компрессора, пускового двигателя, облицовки и т.п.

7.13. Отсутствуют.

На самоходных машинах: медицинская аптечка, первичные средства пожаротушения, знак аварийной остановки; ремни безопасности, если их установка предусмотрена конструкцией.

На тракторах, тяговое усилие которых составляет более 3 т, - противооткатные упоры (не менее двух).

7.14. Регистрационный знак отсутствует либо не соответствует требованиям стандарта.

7.15. Отсутствует знак "Автопоезд" на колесных тракторах (класса 1,4 т. и выше), работающих с прицепами.

4.Нормативные правовые акты и методические материалы

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.94 г. № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других  видов самоходной техники на территории Российской Федерации»;

Порядок проведения государственного технического осмотра машин, зарегистрированных органами гостехнадзора, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13 ноября 2013 года № 1013.

Постановление Правительства РФ от 06.02.2002 г. № 83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ  в атмосферный воздух»;

Государственные и отраслевые стандарты;

Правила проведения государственного технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.11.2013 №1013.

Предъявление на технический осмотр самоходных машин это обязанность владельцев машин, а не инспекции гостехнадзора.

В случаях неисправности машины или при длительном ее хранении владельцу предоставляется право представить в инспекцию гостехнадзора письменное заявление о переносе технического осмотра. При этом одновременно с заявлением предъявляются регистрационные документы на машину, личный паспорт, и сдаются государственный регистрационный знак и допуск на эксплуатацию (талон-допуск). Взамен владельцу (физическому лицу) выдается копия акта технического осмотра машины с отметкой о сдаче государственного регистрационного знака и допуска на эксплуатацию. После устранения неисправности или снятии машины с хранения владелец представляет ее на технический осмотр и предъявляет копию акта технического осмотра.

Свидетельство о прохождении технического осмотра выданное по результатам осмотра на исправную технику является допуском к эксплуатации и участию в дорожном движении. В соответствии с п.11 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации…», эксплуатация транспортных средств не прошедших технический осмотр запрещена.

Реквизиты  для  уплаты госпошлины

Наименование получателя платежа: Государственная инспекция Алтайского края

Налоговый орган*:    ИНН 2225135610   КПП  222501001

Номер счета получателя платежа: 401 018 101 000 000 10001

БИК:   040 173 001

Наименование платежа: Государственная пошлина

Код   бюджетной классификации:  120 1 08 07142 01 1000 110   Код  ОКТМО: 01 644 000

Сумма государственной пошлины: 400 рублей.

Сведения о 	дате ,  месте и времени проведения технического осмотра в 2018 году

| Дата | Время | Место проведения (адрес населенного пункта) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10.04.2018 | 9.00 | с. Солтон, ул. Совхозная, 37 |
| 11.04.2018 | 9.00 | с. Карабинка, ул. Советская, 18 |
| 12.04.2018 | 9.00 | с. Карабинка, ул. 50 лет Победы, 5 |
| 16.04.2018 | 9.00 | с. Ненинка, ул. Октябрьская, 32 |
| 17.04.2018 | 9.00 | с. Макарьевка, ул. Полевая, 19 |
| 18.04.2018 | 9.00 | с. Березово, ул. Центральная, 1 |
| 19.04.2018 | 10.00 | с. Сайдып, ул. Центральная, 12 |
| 23.04.2018 | 9.00 | с. Солтон, ул. Ленина, 7 |
| 24.04.2018 | 9.00 | с. Н- Ненинка, ул. Жданова, 55 |
| 25.04.2018 | 9.00 10.00 | с. Тосток ул. Центральная, 1 с. Сузоп, ул Центральная, 6 |
| 17.07.2018 | 9.00 | с. Солтон, ул. Совхозная, 37 |
| 18.07.2018 | 9.00 | с. Карабинка, ул. 50 лет Победы, 5 |
| 19.07.2018 | 9.00 | с. Ненинка, ул. Октябрьская, 32 |
| 23.07.2018 | 9.00 | с. Макарьевка, ул. Полевая, 19 |
| 24.07.2018 | 9.00 | с. Солтон, ул. Ленина, 7 |
| 25.07.2018 | 9.00 | с. Березово, ул. Центральная, 1 |
| 26.07.2018 | 9.00 | с. Н- Ненинка, ул. Жданова, 55 |

Начальник  гостехнадзора  Солтонского района  С.В. Заремба